Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут ІМ. ІГОРЯ сІКОРСЬКОГО”

Кафедра електронної інженерії

лабораторна РОБОТА № 8*

з дисципліни «Теорія сигналів» / «Теорія біомедичних сигналів»

«Вейвлет-аналіз сигналів»

Студента (ки) _____ курсу групи ______

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Кількість балів: ______

Дата: ___________ 20___ р.

Мета роботи: дослідити відображення властивостей сигналів у вейвлет-скейлограмі; набути навичок реалізації вейвлет-перетворення сигналів у середовищі MatLAB.

Основні теоретичні відомості

Вейвлет-перетворення – це розклад сигналу у набір функцій-вейвлетів, кожна з яких є розтягнутою або стисненою та зміщеною копією одної (для кожного сигналу) функції, яка називається материнським вейвлетом.

Неперервне вейвлет-перетворення функції  – це функція двох змінних:

Порядок роботи

1. Обрати материнську вейвлет-функцію за варіантом з таблиці 1. Отримати та уяснити інформацію щодо обраної вейвлет-родини (функція waveinfo). Розрахувати значення вейвлет-функції та масштабуючої функції (якщо вона існує) побудувати їх графіки (функція wavefun).

Таблиця 1

2. Сформувати вектор масштабних коефіцієнтів a=[.01:.02:.11 .2:.2:1 2:2:30].

Побудувати скейлограми сигналів лабораторної роботи № 5. На основі аналізу скейлограм зробити висновки щодо відповідності властивостей сигналів у часі, їх відображення на скейлограмі. Порівняти відображення характеристик сигналів на скейлограмі та спектрограмі, зробити висновки.

3. Побудувати функцію (з використанням функції function), яка будує графік зміни в часі суми модулів вейвлет-коефіцієнтів в заданому діапазоні масштабів для заданого сигналу.

4*. З допомогою символьних обчислень побудувати графіки перших 10 вейвлетів Гауса, які є похідними від функції Гауса (функції sym, eval, diff). Виконати нормування вейвлетів.

5*. З використанням функції wavemenu виконати неперервний вейвлет-аналіз одновимірних біомедичних сигналів, які були отримані в роботі № 2.

6*. Ознайомитися з можливостями та застосуванням вейвлет-аналізу за допомогою функції wavedemo.

Контрольні питання

- В чому полягає вейвлет-аналіз сигналів та з якою метою він виконується.

- Що необхідно задати, щоб провести вейвлет-аналіз?

- Як наочно представляються результати вейвлет-аналізу сигналів? Яку інформацію можна з них отримати?